Работникам системы социальной защиты населения

при проведении работы с социально не защищенной категорией граждан

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по соблюдению правил пожарной безопасности в жилье

г. Тверь

2005 год

РЕКОМЕНДАЦИИ

по соблюдению правил пожарной безопасности в жилье.

(для работников системы социальной защиты населения

при проведении работы с социально не защищенной категорией граждан)

Огонь - одно из опаснейших природных явлений, при условии небрежного к нему обращения.

Ежегодно в Российской Федерации происходит около 250 тысяч пожаров, при которых гибнут более 16 тысяч человек, и почти столько же получают травмы. Материальный ущерб от пожаров исчисляется миллиардами рублей.

Доля пожаров в жилом секторе составляет 80% от их общего числа, а число погибших при пожарах людей – 85%.

Каждый день в стране происходит около 700 пожаров, при которых погибают 45 человек. При этом ежедневные материальные потери составляют почти 65 миллионов рублей.

В Тверской области ежегодно происходит более 2,5 тысяч пожаров. В огне погибает около 300 человек. Среди них более 100 пенсионеров и инвалидов, а также порядка 13 детей.

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электро-, газо- и отопительного оборудования.

70% пожаров в жилье происходит по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, особенно часто при курении, лежа в постели. И, как правило, с летальным исходом. Опасность возрастает пропорционально степени опьянения.

Правила, которые позволят избежать пожаров от:

Неосторожного обращения с огнем

не курите в не установленных, для этого, местах;

не бросайте не потушенные окурки от сигарет и спички, при курении всегда пользуйтесь пепельницей;

не курите в постели;

не разводите костры вблизи строений и в захламленных сгораемым мусором местах;

не оставляйте горящие костры без присмотра;

не отогревайте открытым огнем замерзшие водопроводные и отопительные системы, двигатели автомобилей и тракторов;

не используйте открытый огонь для освещения чердаков, подвалов, помещений, а так же вблизи горючих жидкостей или препаратов бытовой химии, помните – керосиновая лампа это тоже источник открытого огня;

при наличие дома малолетних детей спички, зажигалки и другие источники открытого огня убирайте в недоступные для них места;

не оставляйте детей, престарелых и инвалидов без присмотра, особенно в момент работы электронагревательных приборов, газовых и электроплит, а так же отопительных печей.

Электротехнических причин

не делайте электровводы через чердачные помещения и надворные постройки;

прокладку проводов через стены, перегородки, перекрытия следует выполнять в изоляционных трубах;

электрические предохранители должны быть заводского изготовления. Использование самодельных вставок (проволока, гвозди) не минуемо приведет к пожару;

монтаж электропроводки должен проводить только квалифицированный электрик, при этом необходимо предусматривать, чтобы она во время эксплуатации не подвергалась механическому воздействию и была защищена от повреждения изоляции;

соединения проводов между собой и к токоприемникам должны выполняться только пайкой, опрессовкой или болтовым соединением;

соединения и ответвления проводов и кабелей следует выполнять только в соединительных и ответвительных коробках с плотно закрывающимися крышками;

нельзя соединять между собой провода с алюминиевыми и медными жилами.

Нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов

конструкция электронагревательного прибора должна быть заводского изготовления;

токоподводящий провод не должен иметь механических повреждений;

оптическая сигнализация включенного положения (сигнальная лампа), терморегуляторы, термовыключатели и другие контрольные приборы должны быть исправны;

электроплитки, чайники, кофеварки, кипятильники, утюги и другие электронагревательные приборы должны иметь теплоизоляционные ножки, а также экранирующие поверхности;

эксплуатировать электронагревательные приборы следует строго в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя.

не допускается размещение светильников с не защищенными лампами накаливания в непосредственной близости от предметов из дерева, бумаги, ткани.

Нарушения правил эксплуатации отопительных печей

не допускайте появление в кирпичной кладке трещин и неплотностей, через которые возможен выход наружу топочных газов и искр;

не допускайте перегрев печи (перекал);

не применяйте для растопки горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

не допускайте выпадение из топки или зольника горящих углей;

не оставляйте открытым топочное отверстие во время топки печи;

регулярно удаляйте скопившуюся сажу в дымовой трубе;

следите за исправностью противопожарных разделок в местах примыкания печи к деревянными перегородками и стенами, а так же пересечения дымовой трубой чердачных и междуэтажных перекрытий;

не размещайте вблизи топящихся печей белье, дрова и другие предметы и вещи;

все работы по устройству, ремонту и техническому обслуживанию отопительных печей должны проводиться только квалифицированным печником.

Нарушения правил эксплуатации газового оборудования

запрещается открывать кран на газопроводе перед плитой (или счетчиком), не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты;

открывайте кран горелки, только имея в руке зажженную спичку;

не допускайте заливания горящих горелок жидкостью;

не снимайте конфорку и не ставьте посуду непосредственно на горелку;

не допускается самостоятельного ремонта газовых плит и других газовых приборов;

не привязывайте к газовым трубам, плите и кранам веревки, не вешайте на них для сушки над газом белье и другие вещи;

не устанавливайте газовые баллоны ближе 1 метра от отопительных печей и приборов;

не допускается разогрев газовых баллонов;

не используйте уплотнительные кольца, имеющие механические повреждения, а так же не стандартные кольца;

не опрокидывайте баллон, подключенный к газовому прибору;

не оставляйте работающую установку без наблюдения.

Порядок действий в случае возникновения пожара.

Если все - таки пожар произошел или Вы обнаружили его признаки (запах дыма, искрение электрооборудования, открытое горение).

- Примите меры по вызову пожарной охраны по телефону «01» (в таксофонах звонок по этому номеру - бесплатный). При этом сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу, наличие угрозы людям, место возникновения загорания, его внешние признаки. При необходимости уточните, где расположены подъезды к зданию и ближайшие водоисточники. Назовите свою фамилию.

- Если опасные факторы пожара угрожают жизни или здоровью людей, а также материальным ценностям, примите меры по их эвакуации в безопасное место.

- Попытайтесь ликвидировать загорание подручными материалами или первичными средствами пожаротушения.

Выполнять этих действия можно, и желательно, одновременно.

При этом необходимо помнить, что от быстроты, достоверности и полноты сообщения о пожаре, во многом зависит время прибытия пожарных подразделений и дальнейший исход тушения пожара.

Управление государственного пожарного надзора Тверской области

Тверская ООО ВДПО.

# Text boxes

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности  тверской области

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ